Российская Сеть Трансфера Технологий - RTTN

www.rttn.ru

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Заголовок (макс. 200 знаков) Разработка и организация высокотехнологического серийного производства кварцевых генераторов с цифровой температурной компенсацией (ЦТККГ) для систем связи.

Аннотация предложения (макс. 500 знаков) Российское федеральное государственное предприятие предлагает создать производство кварцевых генераторов с цифровой температурной компенсацией (ЦТККГ). ЦТККГ обладают температурной стабильностью частоты (около 5·10-7…3·10-8) выше, чем у кварцевых генераторов с аналоговой термокомпенсацией. Цифровая система температурной компенсации уходов частоты позволяет автоматизировать процесс настройки генераторов. ЦТККГ могут применяться в системах и устройствах, где требуется высокостабильный источник частоты. Предприятие ищет инвесторов и партнёров для налаживания производства и реализации кварцевых генераторов с цифровой термокомпенсацией.

Описание предложения (мин. 300 знаков)

Сущность проекта: создание производства миниатюрных термокомпенсированных кварцевых генераторов, имеющих стабильность частоты выше, чем у кварцевых генераторов с аналоговой компенсацией и сравнимую со стабильностью термостатированных кварцевых генераторов (ТСКГ) (около 5·10-7…3·10-8), более низкое энергопотребление чем у ТСКГ (≤ 0.06 Вт) и малое время готовности (≈1 секунда). Данные параметры достигаются применением цифровой системы температурной компенсации, которая позволяет производить настройку ЦТККГв автоматизированном режиме. Назначение ЦТККГ: повышение точности и стабильности работы систем телекоммуникаций и связи.

Инновации и преимущества предложения (мин. 50 знаков)

Встроенный цифровой процессор позволяет получить точные функции термокомпенсации и коррекции для повышения стабильности частоты генератора в широком температурном диапазоне. Замена трудоёмких ручных операций настройки аналоговой температурной компенсации кварцевых генераторов в производстве на автоматизированную технологическую систему приводит к уменьшению стоимости продукции при более высоких потребительских качествах.

Технологические ключевые слова

1.1 Электроника, микроэлектроника

1.1.1 Автоматизация

1.1.2 Цифровые системы

1.1.3 Электронные схемы, компоненты и оборудование

Дополнительная информация (технические подробности)

Создание ряда кварцевых генераторов с различной температурной стабильностью частоты от ±1·10-6 до ±3·10-8 в диапазоне температур -40°С …+ 70 °С, в корпусах DIL-14 (21х13х9,5) и для SMD монтажа, потреблением менее 0,06Вт, спектральной плотностью шумов -120 дБ/Гц, при отстройке 100 Гц, номинальной частотой 10…20 Мгц.

Текущая стадия развития

НИР, лабораторные испытания                Макет, опытный образец

Промышленный образец                            Уже на рынке

Дополнительная информации

Проведены маркетинговые исследования                Имеется бизнес-план

ОКР, проектно-сметная документация    Промежуточный НИОКР, дополнительные исследования

Другое:

Права интеллектуальной собственности

Подана заявка на патент		                       Патент получен

Авторские права (копирайт)		          Эксклюзивное право (исключительная лицензия)

Секреты производства (ноу-хау)	 	         Прочее:

Комментарии (макс. 500 знаков) Укажите страну и год патента/патентной заявки, поясните другие типы прав ИС. Поле обязательно для заполнения: А. с. №1075908 СССР. Кварцевый генератор с цифровой термокомпенсацией. / Косых А.В.; А.с. №1817635 А1 Россия, 1992. Устройство термокомпенсации кварцевого генератора. Косых А. В., ...; А.с. №1602367 А1 СССР, 1990. Устройство стабилизации частоты с цифровой термокомпенсацией. Косых А.В., Поляков В.В…; Патент на полезную модель №49397 05.05.2005 Россия.

2. ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Коды рыночных применений:

Выберите не более 5 ключевых слов 2- 3 уровня из прилагаемого списка.

1.4.2 Оборудование/компоненты для передачи данных

1.6.2 Мобильная связь

1.6.3 Прочие средства связи

1.6.4 Коммуникационные услуги

Текущие и потенциальные области применения (макс. 500 знаков) Кварцевые генераторы с цифровой термокомпенсацией применяются в приёмопередающих устройствах, в системах обработки информации, единого времени и телекоммуникационных системах, в мобильной связи, в измерительной технике, в системах управления, в сонарах как источник стабильной частоты. Объём рынка высокостабильных ЦТККГ может составить сотни тысяч штук в год и более.

3. СОТРУДНИЧЕСТВО

Тип требующегося сотрудничества (можно выбрать более одного пункта) 1. Лицензионное соглашение 2. Техническая кооперация, уточните: Совместная дальнейшая разработка Испытание новых применений Адаптация к потребностям заказчика 3. Соглашение о совместном предприятии 4. Производственное соглашение (субподряд и совместный подряд), уточните: Адаптация технологии на новые материалы Новый способ использования существующей производственной линии Изменение существующих технологий (установок, процессов…) потенциального партнера Принципиально новый процесс 5. Коммерческое соглашение с техническим содействием, уточните: Монтаж Разработка и изготовление на заказ Техническое консультирование Контроль качества Техобслуживание 6. Финансовые ресурсы Комментарии (поле обязательно для заполнения): Тип искомого партнера: дилер, дистрибьютор, промышленная организация. Область деятельности партнера: торговое посредничество, продажа электронных компонентов, производство радиоэлектронной техники. Задачи, стоящие перед партнером: модернизация серийного производства или организация производства на совместном предприятии, реализация продукции Предпочитаемые страны: страны ЕЭС, Китай, Южная Корея, США

Дополнительная информация (рисунки, ссылки)

4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ / ФИРМЕ – авторе технологии

Тип Промышленность Технический центр / Центр передачи технологий Исследовательский институт/Университет Сектор услуг Другое – укажите Размер организации / фирмы (please tick one box) < 10 сотрудников 10- 50 eсотрудников 50-250 сотрудников 250-500 сотрудников > 500 сотрудников

5. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ - ОРГАНИЗАЦИИ / ФИРМЫ

| Организация/фирма ФГУП Омский НИИ приборостроения |
| --- |
| Адрес ул. Масленикова, 231, 644009 | Страна Омск / Россия |
| Контактное лицо (имя) Владимир Петрович | Отдел (Департамент) НТК-7 |
| Контактное лицо (фамилия) Мейер |  |
| Телефон 381-2-51-49-59 | Факс 381-2-51-49-87 | E-mail info@oniip.ru URL: http:// www. oniip.ru |

Я подтверждаю, что я уполномочен предоставить информацию, содержащуюся в данной форме. Я понимаю, что она будет храниться в электронном виде и будет доступна заинтересованным сторонам. Дата Подпись